## Slide 1: Osnovi računarskih mreža 2 -predmetni projekat-
Procena performansi kontrolnog protokola za pouzdan prenos UDP datagrama korištenjem više paralelnih tokova
Studenti: Tamara Rudaljević RA28-2016 Olivera Ivanković RA164-2016
Mentor: Miloš Pilipović

## Slide 2: IP zaglavlje
Unutar IP zaglavlja nalaze se informacije o dužini zaglavlja, verziji IP protokola (IPv4), tipu servisa, ukupnoj dužini paketa (koje podrazumeva i zaglavlje), TTL (time to live polje), polju za identifikaciju, parametrima fragmentacije, protokolu zaglavlja sledećeg sloja, Checksum polju kontrolne sume kao i izvorišnoj i odredišnoj IPv4 adresi.
Protokol transportnog sloja projektnog zadatka je UDP (upisuje se vrednos 0x11 u polje type).
Checksum polje se računa tako što se saberu sve vrednosti podataka iz paketa osim checksum polja (realizovano u funkciji calculate_checksum unutar fajla ip_header.c).
Konstruktor IP zaglavlja postavlja vrednosti veličine paketa, izvorišne i odredišne IPv4 adrese.

## Slide 3: Ethernet zaglavlje
Konstruktor ethernet zaglavlja postavlja izvorišnu i odredišnu MAC adresu na osnovu primljenih parametara.
Sadrži informacije o izvorišnoj i odredišnoj MAC adresi i o tipu zaglavlja sledećeg sloja
Tip zaglavlja mrežnog sloja projektnog zadatka je IPv4, za njega je potrebno upisati vrednost 0x0800 u polje type.

## Slide 4: UDP zaglavlje
Sadrži informacije o izvorišnom i odredišnom broju porta, dužini UDP datagrama(uključujući i zaglavlje) i polju kontrolne sume(checksum)
Konstruktor prima brojeve portova i veličinu datagrama kao parametre
Funkicija set_udp_checksum služi za postavljanje vrednosti polja kontrolne sume ( koja je definisana unutar udp_header.c fajla)

## Slide 5: Custom zaglavlje
Custom zaglavlje se sastoji iz samo jednog polja - broj sekvence, kojim se prati redosled slanja paketa i na osnovu toga ispravno rekonstruiše podatke na prijemnoj strani.
Konstruktor postavlja vrednosti ovog polja.

## Slide 6: Paket
Unutar fajla packet.h nalaze se definisane vrednosti kao što su maksimalna veličina podatka, TTL vrednost, maksimalan broj pokušaja slanja podatka, portovi pošiljaoca i primaoca itd.
Struktura headers sadrži sva prethodno pomenuta zaglavlja (IP, ethernet, UDP i custom zaglavlje).
Struktura packet pored svih zaglavlja kao polja sadrži i bafer sa podacima.
Funkcija za računanje checksume paketa

## Slide 7: Opis zadatka
Zadatak je podrazumeveo implementaciju klijent-server programske arhitekture (UDP klijent/server), koristeći libpcap/WinPcap biblioteke, protokolom za pouzdan prenos (koristeći UDP protokol) sa više paralelnih tokova: Eternet i WiFi – USB adapter.
Odrediti brzinu prenosa korisničkih podataka kao funkciju broja korištenih paralelnih tokova, korisnika ili dužine UDP datagrama.
Kontrolni protokol ima za zadatak da: obezbedi prenos UDP datagrama bez greške, obezbedi da UDP datagrami stignu u redosledu u kom su i poslati, obezbedi kontrolu toka podataka (proces upravljanja brzinom slanja UDP datagrama između dva komunikaciona čvora).
Klijent nakon slanja čeka određeno vreme za potvrdu uspešnog prijema (ACK). Ako ona izostane, pokušava se retransmisija. Posle svakog uspešno primljenog datagrama server šalje ACK datagram nazad odgovarajućem klijentu.

## Slide 8: Pošiljalac
Koriste se dva paralelna toka za slanje (ethernet i wifi).
Pošiljalac na početku šalje veličinu fajla koji se šalje i ako primalac na oba toka ne primi istu vrednost dolazi do greške i komunikacija se prekida, a zatim informacije nastavljaju da se šalju paralelno
Postoje dve niti (wifi i eth). Nit preuzima sledeći paket koji je na redu za slanje i šalje paket sa rednim brojem. Ako dobije ACK (potvrda prijema acknowledgement) prelazi se na sledeći paket, a ako se desi da izostane ACK polje postavljeno na 1 proces se ponavlja dok se ono ne postavi ili dok se tok ne proglasi mrtvim.
Ukoliko tok ne uspe da se vrati u život do samog kraja procesa, drugi tok, koji je ostao u životu, nakon završetka šalje i onaj paket na kojem je prethodni bio zaglavljen.

## Slide 9: Pošiljalac
  Loop handler-proverava da li je paket uspešno primljen sa druge strane, u okviru sekcije podataka se pošalje string ACK i proverava se broj sekvence paketa.
  Wake up function-proverava da li su oba kanala „živa“ u beskonačnoj petlji, nakon čega pauzira određeni vremenski period.
  Wifi thread/Etheret thread function-nit koja kontroliše odgovarajući kanal.
  Wifi/Ethernet send file size-šalje veličinu datoteke primaocu.
  wifi_send_file_size – veličina paketa koja mora biti poznata pre samog slanja prilikom korišćenja wifi niti
  eth_send_file_size - veličina paketa koja mora biti poznata pre samog slanja prilikom korišćenja ethernet niti

## Slide 10: Primalac
  Loop handler - primanje paketa, provera kontrolne sume i ako se kontrolne sume podudaraju upis paketa u bafer. Nakon toga se šalje paket kod koga se u okviru podataka nalazi ACK
  All packets received - provera da li su stigli svi paketi
  Wifi/Ethernet thread function-nit koja kontroliše odgovarajući kanal
  Get size - proverava da li se veličina primljene datoteke podudara sa veličinom koju je pošiljalac najavio

## Slide 11: Dodatni zahtevi
  Višeplatformna podrška (Windows/Linux)
  Programiski jezik C
  Višenitno programiranje